## Slide 1: Crash Test Dummies
Projektseminar Echtzeitsysteme
Kai Cui Feiyu Chang Régis Fayard Lars Semmler David Botschek
Fachgebiet Fahrzeugtechnik

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
PID-Regelung
MPC-Regelung
Schilderkennung
Fazit & Ausblick

## Slide 3
PID-Regelungsansatz

## Slide 4: PID-Regelungsansatz Overview
Kinect2_Bridge (Farbbild)
Bildverarbeitung
Regelabweichung
(Querabweichung)
PID-Regler
Siehe nächste Seite!
Belichtungsprobleme
Freenect Update  Kinect2_Bridge modifiziert

## Slide 5: PID-Regelungsansatz Bildverarbeitungspipeline
Rohbild
Entrauschen
Zuschneiden
Farbfilter
Lanepixel
Fehler zum Soll aufintegrieren

## Slide 6: PID-Regelungsansatz Regeldifferenz
Solllinie wird definiert (rot)
Lanepixel nehmen (blau)
Abweichungen aufintegrieren (schwarz)
Wert ~ durchschnittliche Querabweichung = Regeldifferenz für PID-Regler
Funktioniert im Idealfall sehr gut wegen Parametertuning
Problematisch bei: Bildrateneinbruch, anderen Geschwindigkeiten

## Slide 7
MPC-Regelungsansatz

## Slide 8: MPC-Regelungsansatz (Lineare) Modellprädiktive Regelung (MPC)
Setze die Stellgröße so, dass die gewichtete Summe der quadratischen Zustandsabweichungen und Stellgrößen minimal ist, d.h.
mit Nebenbedingungen
QP Formulierung [1] robust lösbar (z.B. Goldfarb-Idnani-Methode [2])
Robust gegenüber niedrigen Bildraten (z.B. bei hoher Auslastung)
Stellgrößenbeschränkungen werden beachtet
[1] Bemporad, Alberto, and Manfred Morari. "Robust model predictive control: A survey." Robustness in identification and control. Springer, London, 1999. 207-226.
[2] Goldfarb, Donald, and Ashok Idnani. "A numerically stable dual method for solving strictly convex quadratic programs." Mathematical programming 27.1 (1983): 1-33.

## Slide 9: MPC-Regelungsansatz Wegpunktberechnung
Vorverarbeitung + Bildtransformation + Farbfilterung
Bild in horizontale Teilbilder unterteilen
Maxima der Spaltenhistogramme der Teilbilder = erkannter Linienpunkt
Aus Linienpunkten (blau und pink) die Wegpunkte berechnen (grün) (Punkte hier durchgängig dargestellt)

## Slide 10: MPC-Regelungsansatz Wegpunkte  Solltrajektorie
Quadratisches Polynom x(y)  extrapoliert die Querauslenkung  instabil
Gerade zum ersten Wegpunkt  keine Extrapolation  stabiler

## Slide 11: MPC-Regelungsansatz Features und Probleme
Nur bis 3 km/h  Warum?
Modellmängel, z.B. Servolenkung, Linearisierung, Querauslenkung
Instationäre Solltrajektorie (insbesondere wegen Bildrotation)

## Slide 12
Vertiefungsaufgabe: Schilderkennung

## Slide 13: Schilderkennung Pipeline 1
Referenzbild Schild
Live Bild Kamera
Rohbild
Graustufen
Keypoint Detection
mit SURF
Rohbild
Graustufen
Keypoint Detection mit SURF

## Slide 14: Schilderkennung Pipeline 2
Übereinstimmungen finden
Übereinstimmungen filtern
Berechne Schildfläche und Distanz
Rostopic:
Stop-Schild gefunden
Distanz: 0,77m

## Slide 15: Schilderkennung Distanz zum Schild berechnen
Problem: Tiefenbild der Kinect kostet zu viele Ressourcen
Lösung: Distanz anhand der Schildfläche berechnen
Chart: Messpunkte für Verhältnis Fläche – Distanz
| 115865 | 45506 | 25177 | 15557 | 10407 | 8064 | 5884 | 4672 | 3906
Fläche in pixel^2 | 0.21 | 0.42 | 0.63 | 0.84 | 1.05 | 1.26 | 1.47 | 1.68 | 1.89
Regressionsanalyse:
Potenzfunktion

## Slide 16: Schilderkennung Erkannte Schilder
Geschwindigkeit verringern auf 1km/h für 10s
Auf die andere Spur wechseln
Auf Höhe des Schildes 2s anhalten

## Slide 17: Kurzdemo
Langsame Rundfahrt mit MPC-Regelungsansatz + 2 Schildern

## Slide 18: Fazit & Ausblick
Offene Aufgabenstellung ermöglicht freies Arbeiten und Integration eigener Ideen
Arbeiten mit ROS, weit verbreitete Roboter-Middleware
Regler verbessern
  Besseres Modell
  Bessere Solltrajektorie
  Nichtlineare Modellprädiktive Regelung
Bessere Hardware für kürzere Verzögerungszeiten

## Slide 19: Fragen?